## Slide 1
HITACHIGYMNASIET · PROGRAMMERING & TEKNIK
MQTT
Så pratar saker med varandra — från Arduino och webbsida
ESP8266
Arduino
1883
Broker
mqtt-broker.cloud.mustini.com
9001 / 443
Webbsida
MQTT.js
Notes: Genomgång av MQTT för Driverbot- och IoT-projekten. Repot: github.com/abbindustrigymnasium/driverbot-abbjetmus. Demon längst bak (chatt + lampa) kräver skolans broker igång och en flashad ESP8266.

## Slide 2: Varför inte bara HTTP?
 | HTTP | MQTT
Modell | Fråga–svar: klienten frågar, servern svarar | Publicera–prenumerera via en broker
Vem startar? | Alltid klienten | Vem som helst, när som helst
Anslutning | Ny för varje fråga | En öppen anslutning hela tiden
Overhead per meddelande | Hundratals byte headers | 2 byte + topic + data
Många mottagare | Servern skickar till var och en | Brokern gör det åt dig
Passar | Webbsidor, API:er | Sensorer, styrning, chatt, händelser
Skapat 1999 för att övervaka oljeledningar via satellit — byggt för dåliga nät och små enheter. En ESP8266 håller en MQTT-anslutning öppen i veckor och skickar ett värde var tionde sekund utan att märka det.
Notes: Fråga klassen: hur skulle en webbsida få veta att en sensor ändrats med HTTP? (Polla — fråga om och om igen.) MQTT vänder på det: sensorn säger till.

## Slide 3: Tre roller: publisher, broker, subscriber
Publisher
ESP8266: temperatur
Publisher
Webbsida: knapp
fornamn/temp = 23.5
fornamn/lampa = on
BROKER
matchar topic → skickar vidare
fornamn/temp
fornamn/lampa
Subscriber
Webbsida: visar 23.5 °C
Subscriber
ESP8266: tänder lampan
Ingen ansluter till någon annan — alla ansluter till brokern. Avsändare och mottagare vet inget om varandra; de känner bara till broker-adressen och topic-namnet.
Samma klient kan vara både publisher och subscriber (ESP:n här gör båda). En tredje klient — Python, ROS2, en telefon — kan läggas till utan att något annat ändras.
Notes: Kärnbilden. Betona att brokern inte bryr sig om innehållet — bara topic-strängen.

## Slide 4: Topics — kanalerna
fornamn/bil/hastighet
fornamn/bil/avstand
fornamn/hem/kok/temp
fornamn/chat
• En textsträng med nivåer separerade av /
• Skiftlägeskänsligt: Lampa ≠ lampa
• Behöver inte skapas — första publiceringen räcker
• Inga mellanslag, börja inte med /
• Alltid ditt eget prefix först — brokern är delad
Prenumeration | Matchar | Matchar inte
fornamn/bil/hastighet | exakt det | allt annat
fornamn/bil/+ | fornamn/bil/hastighet, fornamn/bil/avstand | fornamn/bil/motor/varv (två nivåer)
fornamn/# | allt under fornamn/, alla nivåer | annan/…
# | ALLT på brokern (bara för felsökning) | —
+ ersätter en nivå, # ersätter resten och får bara stå sist. Wildcards fungerar bara när man prenumererar.
Notes: Demo: mosquitto_sub -t "fornamn/#" -v i en terminal, publicera från en annan.

## Slide 5: Meddelandet (payload)
Ren text — ett värde
fornamn/temp → 23.5
fornamn/lampa → on
fornamn/bil/cmd → 600,-30
Enklast. Räcker för det mesta.
JSON — flera fält
fornamn/chat →
{"user": "salle",
"message": "Hej!"}
Webb: JSON.stringify / JSON.parse. ESP: strängar eller ArduinoJson.
Brokern tolkar aldrig innehållet — det är bara bytes. Håll det litet: skicka 23.5, inte "Temperaturen är just nu 23.5 grader". En ESP8266 har 40 kB RAM.
Retain-flaggan: brokern sparar senaste meddelandet på ett topic, så en klient som ansluter senare får "läget just nu" direkt.

## Slide 6: Anslutningen: vad klienten säger till brokern
Inställning | Vad det är | Vad du ska välja
clientId | Klientens namn på brokern. Måste vara unikt. | fornamn-esp, fornamn-webb-<slumptal>
keep-alive | Hur ofta klienten pingar så brokern vet att den lever | Standard (15–60 s) räcker
clean session | true = börja om varje gång. false = brokern köar medan du är borta | true
last will | Meddelande brokern skickar åt dig om du försvinner utan att koppla ner | fornamn/status = offline
användare / lösenord | Inloggning | Skolans broker: inget
Biblioteken återansluter automatiskt när WiFi hackar — men prenumerationerna måste göras om. Därför ligger subscribe() i onConnectionEstablished() på ESP:n och i client.on("connect") på webben — aldrig i setup().
Två klienter med samma clientId sparkar ut varandra i en oändlig loop. Vanligaste "mystiska" felet.

## Slide 7: QoS och transport
QoS | Betyder | Använd till
0 | Skicka och glöm. Snabbast, kan tappas. | Sensorvärden som kommer igen snart
1 | Fram minst en gång (kan dubbleras) | Kommandon: lampa on
2 | Fram exakt en gång. Långsammast. | Sällan i skolan
Adress | Port | Vem
mqtt://host | 1883 | ESP8266, Python, mosquitto_pub
mqtts://host | 8883 | Samma, med TLS
ws://host:9001 | 9001 | Webbläsare på http
wss://host | 443 | Webbläsare på https
Standard är QoS 0 i alla bibliotek och det räcker nästan alltid.
Webbläsare kan inte öppna vanliga TCP-anslutningar — därför WebSockets. Och en sida laddad över https får inte öppna ws:// ("mixed content"). Det är orsak nummer ett till "det fungerar lokalt men inte på GitHub Pages": där måste det vara wss://.

## Slide 8: Skolans broker
Klient | Adress | Inloggning
ESP8266 / Arduino | mqtt-broker.cloud.mustini.com` port 1883 | ingen
Webbsida på http (quasar dev, Live Server) | ws://mqtt-broker.cloud.mustini.com:9001 | ingen
Webbsida på https (GitHub Pages) | wss://mqtt-broker.cloud.mustini.com | ingen
Terminal / MQTTX | mqtt-broker.cloud.mustini.com:1883 | ingen
1. Eget prefix
fornamn/… på alla topics.
Annars blandas ni ihop.
2. Unikt clientId
Per klient och flik.
Annars sparkar ni ut varandra.
3. Inget känsligt
Alla på internet kan läsa
och skriva allt.
Notes: Brokern är en Eclipse Mosquitto 2 på CapRover. Konfigurationen ligger i repot under mosquitto-broker/. Ingen inloggning: medvetet för enkelhet. Klienter som ändå skickar användarnamn/lösenord accepteras.

## Slide 9: Arduino / ESP8266: ansluta
#include "EspMQTTClient.h"
EspMQTTClient client(
"Hitachigymnasiet_2.4", "wifi-lösenord", // WiFi
"mqtt-broker.cloud.mustini.com", // broker
"", "", // användare, lösenord
"fornamn-esp", // clientId – unikt!
1883 // port
);
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
client.enableDebuggingMessages(); // status i Serial Monitor
}
void loop() {
client.loop(); // hela tiden – inga delay()!
}
• Bibliotek: EspMQTTClient
  – Library Manager → sök "EspMQTTClient". Drar in PubSubClient.
• Sköter åt dig
  – WiFi-anslutning
  – Broker-anslutning
  – Återanslutning när nätet hackar
• client.loop() i loop()
  – Det är där paket tas emot. En delay(1000) = tappad anslutning.

## Slide 10: Arduino / ESP8266: prenumerera och publicera
// Körs varje gång vi (åter)ansluter till brokern
void onConnectionEstablished() {
// Prenumerera: lambdan körs för varje meddelande
client.subscribe("fornamn/lampa", [](const String& payload) {
Serial.println("Fick: " + payload);
digitalWrite(LED_BUILTIN, payload == "on" ? LOW : HIGH);
});
// Publicera
client.publish("fornamn/status", "online");
// Publicera om 5 sekunder utan delay()
client.executeDelayed(5000, []() {
client.publish("fornamn/temp", String(23.5));
});
}
• subscribe i onConnectionEstablished()
  – Inte i setup() — där finns ingen anslutning än.
  – Görs om automatiskt vid återanslutning.
• payload är en String
  – Jämför med ==, eller .toInt() / .toFloat().
• Inbyggda LED:en lyser vid LOW
  – Klassisk fälla på ESP8266.
• Publicera lagom ofta
  – 10 ggr/s är fint. 1000 ggr/s är det inte.
Notes: Hela sketchen med chatt-svar finns i mqtt_arduino.ino i repot.

## Slide 11: Webbsida: MQTT.js
<script src="https://unpkg.com/mqtt/dist/mqtt.min.js"></script>
<script>
// ws:// på http-sidor, wss:// på https-sidor
const url = location.protocol === 'https:'
? 'wss://mqtt-broker.cloud.mustini.com'
: 'ws://mqtt-broker.cloud.mustini.com:9001'
const client = mqtt.connect(url, {
clientId: 'fornamn-webb-' + Math.random().toString(16).slice(2, 8)
})
client.on('connect', () => client.subscribe('fornamn/#'))
client.on('message', (topic, payload) => {
console.log(topic, payload.toString()) // bytes → sträng
})
knapp.onclick = () => client.publish('fornamn/lampa', 'on')
</script>
• Samma bibliotek i Node och webbläsare
  – CDN i vanlig HTML, npm install mqtt i Vite/Quasar
• payload.toString()
  – Annars får du en Uint8Array.
• Unikt clientId per flik
  – Två flikar med samma id = oändlig återanslutning.
• Content-Security-Policy
  – Har sidan en CSP måste brokern stå under connect-src, annars blockeras det tyst. Kolla konsolen (F12).
Notes: Quasar-varianten med återanslutning och status finns i quasar-mqtt/src/boot/mqtt-boot.js.

## Slide 12: Exempel i repot: chatten styr lampan
Webbsida
quasar-mqtt
abbjetmus/chat
abbjetmus/chat
Broker
abbjetmus/chat
abbjetmus/chat
ESP8266
mqtt_arduino.ino
Steg | Vem | Vad
1 | Webbsidan | Du skriver "on" → publicerar {"user":"salle","message":"on"}
2 | Brokern | Skickar till alla som prenumererar på abbjetmus/chat — även webbsidan själv (därför syns din bubbla)
3 | ESP:n | Läser "message", tänder lampan
4 | ESP:n | Publicerar {"user":"esp8266","message":"Lampan är PÅ"}
5 | Webbsidan | Visar ESP:ns svar som en bubbla från "esp8266"
Notes: Live-demo: kör quasar dev, flasha ESP:n, skriv on/off/status i chatten. Poängen: samma topic, tre klienter, ingen vet om den andra.

## Slide 13: Vanliga fel
Symptom | Trolig orsak
ESP:n loggar "Connecting to MQTT…" i all oändlighet | Fel broker-adress/port, eller WiFi utan internet
ESP:n ansluter men reagerar inte | Fel topic (stavning, skiftläge, prefix) — eller subscribe() i setup()
ESP:n kopplar upp och ner hela tiden | Någon annan har samma clientId — eller delay() i loop()
Webbsidan: inget händer, inget fel | CSP blockerar, eller ws:// på en https-sida. Öppna konsolen (F12)
Webbsidan visar [object Uint8Array] | Glömt payload.toString()
Jag får andras meddelanden | Du prenumererar på # eller saknar eget prefix
Meddelanden kommer dubbelt | Två flikar öppna, eller programmet startat två gånger

## Slide 14: Säkerhet — på skolans broker och på riktigt
Skolans broker (öppen)
Ingen inloggning, ingen kryptering på 1883/9001
Vem som helst på internet kan läsa och skriva alla topics
Medvetet: enkelt att komma igång
Skicka aldrig lösenord eller personuppgifter
Styr inget som gör skada om någon annan skickar "on"
Ett riktigt system
Användarnamn/lösenord per enhet
TLS: mqtts:// (8883) och wss:// (443)
ACL: varje klient får bara sina topics
Last will + status-topic för att se vad som är online
Mosquitto stödjer allt detta — se mosquitto-broker/ i repot
Notes: Bra diskussionsfråga: vad kan gå fel om en robotdammsugares MQTT-broker är öppen?

## Slide 15: Resurser
Repot: github.com/abbindustrigymnasium/driverbot-abbjetmus — README med allt från den här genomgången
MQTT Essentials (HiveMQ) — hivemq.com/mqtt-essentials — bästa genomgången av protokollet
mqtt.org — specifikation och bibliotekslista
MQTT.js — github.com/mqttjs/MQTT.js
EspMQTTClient — github.com/plapointe6/EspMQTTClient
MQTTX — mqttx.app — grafisk testklient
Video: "MQTT förklarat på 10 minuter" — youtube.com/watch?v=f4JmhGBsRkQ